ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШЕКСНИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2020 года                                                                                  № 37

с. Чаромское

Об утверждении инструкции по охране труда для пользователей бытовых электроприборов в администрации  сельского поселения Сиземское Шекснинского муниципального района

На основании статьи 29 Устава  сельского поселения Сиземское, администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую инструкцию по охране труда для пользователей бытовых электроприборов в администрации сельского поселения  Сиземское Шекснинского муниципального района (далее – администрация).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель главы

сельского поселения Сиземское                                                    Е.Б. Малышева

Утверждена

постановлением администрации

сельского поселения Сиземское

27.05.2020 года № 37

Инструкция по охране труда

для пользователей электроприборов в администрации  сельского поселения  Сиземское Шекснинского муниципального района

1. Общие требования охраны труда

- Данная инструкция разработана на основании Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и устанавливает требования безопасности для работников при эксплуатации бытовых электроприборов (настольные лампы, вентиляторы, СВЧ - печи, электрические чайники,      кофе - машины, кулеры и пр.).

- Работник наряду с настоящей инструкцией должен выполнять требования других нормативных актов по электробезопасности.

- С работниками при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год проводится инструктаж по электробезопасности для не электротехнического персонала с присвоением I группы по электробезопасности.

- За невыполнение настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работ

- Перед началом работы с электроприборами работник должен:

- провести осмотр электроприбора;

- проверить комплектность и надежность крепления деталей;

- провести внешний осмотр исправности кабеля (шнура), вилки и розетки.

- При обнаружении дефектов в работе электроприбора работник обязан отключить электроприбор и доложить о неисправности  главе администрации.

3. Требования охраны труда во время работы

- Включение электроприбора производится вставкой исправной вилки в исправную розетку для бытовых приборов.

- Работник при использовании бытовых электроприборов должен поддерживать порядок и чистоту.

- Присоединение электроприбора к электрической сети надо осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (приборы отопления, водоснабжения и пр.).

- При пользовании электроприборами запрещается:

- допускать удары по электроприбору;

- снимать с приборов средства защиты;

- дергать за подводящий провод для его отключения;

- держать палец на включателе при переносе электроприбора;

- натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель;

- ставить на кабель (шнур) посторонние предметы;

- производить разборку или ремонт электроприборов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, а также использовать их при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля, шнура; нечеткая работа выключателя; появление дыма, запаха, характерного для горящей изоляции.

- Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, чайники и другие электроприборы следует, отключив их от электросети (вынув вилку из розетки). Расположенные в помещении розетки и выключатели протирать только сухой ветошью.

- Работник обязан:

- во время использования электроприборов соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода - изготовителя, использовать его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их эксплуатации;

- отключать от электрической сети используемое оборудование и электроприборы при перерывах в работе или в подаче электроэнергии.

- В помещениях, где электропроводка выполнена скрытым способом, вбивание в стены гвоздей, костылей для подвески штор, картин и других предметов обихода могут привести к повреждению электропроводки и поражению человека электрическим током и должны производиться только по разрешению лица, ответственного за электрохозяйство.

- Не разрешается применять для освещения самодельные переносные лампы.

- Запрещается завязывать электропровода с помощью веревок и ниток, подвешивать приборы на электропроводах, оборачивать электрические лампочки бумагой и материей.

- Электропровода должны иметь защиту от коротких замыканий. Эта защита осуществляется автоматами и предохранителями. Нельзя применять вместо предохранителей проволоку («жучка»), при перегорании предохранитель следует заменить новым.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- В любых аварийных ситуациях или при возникновении опасности для жизни и здоровья работников следует остановить работу, сообщить  главе администрации, принять меры к устранению таких ситуаций и опасностей.

- При обнаружении пожара или явных признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.):

- нажать ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя;

- сообщить в пожарную службу;

- приступить к тушению возгорания имеющимися в наличии первичными средствами пожаротушения, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности. При невозможности ликвидировать возгорание, приступить к эвакуации.

- Если во время работы обнаружится неисправность оборудования или работник почувствует хотя бы слабое действие тока, необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом  главе  администрации.

- Если с работником произошёл несчастный случай или внезапное резкое  ухудшение  самочувствия, следует прекратить работу, оказать первую доврачебную помощь, вызвать бригаду скорой помощи по телефону 03 и немедленно сообщить о случившемся главе администрации; сохранить обстановку места происшествия, если это не представляет опасности для окружающих.

5. Требования охраны труда по окончании работ

- Отключение электроприборов необходимо производить при перерывах в работе и при окончании рабочего процесса.

- Работник обязан отключить электроприбор выключателем и штепсельной вилкой.