ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г.Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. +7(981)5065095; e-mail: TP-systems@yandex.ru

Муниципальный заказчик - Администрация сельского поселения Сиземское

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

г. Вологда

2021

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |  |
| 2 | Карта функциональных зон |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 5 | Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения |  |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	Общие сведения о сельском поселении Сиземское Шекснинского муниципального района Вологодской области	5

2.	Генеральный план сельского поселения Сиземское	6

II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	9

2.1. Природные и инженерно-геологические условия	9

2.1.1. Климатические условия	9

2.1.2.	Рельеф	9

2.1.3.	Инженерно-геологическая характеристика	10

2.1.4. Гидрологические и гидрогеологические условия	10

2.2. Сведения о дорогах расположенных на территории сельского поселения Сиземское	10

2.3 Зоны с особыми условиями использования территорий	10

2.3.1. Особо охраняемые природные территории	11

2.3.2. Зоны охраны водных объектов общего пользования	11

2.3.3. Санитарно-защитные зоны, охранные зоны	12

2.3.4. Месторождения полезных ископаемых	14

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	16

IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	16

4.1. Объекты капитального строительства местного значения Шекснинского муниципального района в области рекреации на территории сельского поселения Сиземское	16

4.2. Объекты капитального строительства местного значения Шекснинского муниципального района в области транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Сиземское	18

V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	20

5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Вологодской области в области транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Сиземское	20

VI. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	22

6.1. Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации в области трубопроводного транспорта	22

VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ	25

7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	25

7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	31

7.2.1. Потенциально опасные объекты	31

7.2.2.Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов	31

7.2.3. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории	33

7.2.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	33

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ	34

# ВВЕДЕНИЕ

# Общие сведения о сельском поселении Сиземское Шекснинского муниципального района Вологодской области

| Расположение |
| --- |
| 1 | Наименование | сельское поселение Сиземское |
| 2 | Расположение | Шекснинский муниципальный район Вологодской области |
| 3 | Населенные пункты | деревня Аксеново деревня Андруково деревня Андрюшино деревня Артемьево деревня Астралиха деревня Бессолово деревня Большой Игай деревня Большой Овинец деревня Борисово деревня Бронниково деревня Брыкино деревня Васьково деревня Виноградово деревня Ворново деревня Всходы деревня Высоково деревня Гаврилово деревня Горка деревня Гущино деревня Давыдково деревня Демино деревня Дубки деревня Дупельнево деревня Еремеево деревня Еремино деревня Жабино деревня Заречье деревня Зверинец деревня Ивашево деревня Игнашкино деревня Квасюнино деревня Киселево деревня Княже деревня Колуберево деревня Копосиха деревня Копылово деревня Корякино деревня Кощеево деревня Красново деревня Кузьминское деревня Кусты деревня Максимково деревня Малая Кислиха деревня Малый Овинец деревня Мальино деревня Марьино деревня Матвеевское деревня Медвежье деревня Моденово деревня Назарово деревня Павловское деревня Плосково деревня Подгорье деревня Поздеево деревня Полежаево деревня Поляна деревня Поповское деревня Потеряево деревня Починок деревня Починок деревня Прядино деревня Пыжеево деревня Пыряево деревня Рамешка деревня Рамешка деревня Ржаницыно деревня Романниково деревня Самсоница деревня Саунино деревня Сватково деревня Селиваниха село Сизьма деревня Скорынино деревня Соколово деревня Соловарка деревня Ступново деревня Сыромяткино деревня Телибаново деревня Тимшино деревня Топорищево деревня Трошино деревня Уварово деревня Федотово деревня Флорида деревня Фоминское деревня Хорошево село Чаромское деревня Шелухино деревня Шигоево деревня Шипицыно деревня Якунина Гора |
| 4 | Административный центр | с. Чаромское |
| 5 | Расстояние до административного центра района пгт. Шексна | 22 км |
| 6 | Расстояние до административного центра Вологодской области г. Вологды | 97 км |
| Население |
| 1 | Численность населения муниципального образования на 2010 год | 1616 чел |

# Генеральный план сельского поселения Сиземское

Генеральный план сельского поселения Сиземское (далее – генеральный план) является документом территориального планирования сельского поселения Сиземское.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2026 года и второй очереди до 2041 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения;

- карту границ населенных пунктов входящих в состав поселения;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- карту территорий, подверженных  риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карту границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

- карту зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются планируемые для размещения объекты местного и регионального значения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов регионального, местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о программах социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории сельского поселения.

- СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории сельского поселения Сиземское находятся планируемые объекты федерального значения Российской Федерации, регионального значения Вологодской области, а также планируемые объекты местного значения Шекснинского муниципального района, которые определены в соответствии со:

- Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 09.04.2021г. №923-р;

- Схемой территориального планирования Вологодской области, утвержденной Постановлением Правительства Вологодской области от 12 мая 2009 года №750;

- Схемой территориального планирования Шекснинского муниципального района Вологодской области утвержденной решением Земского Собрания Шекснинского муниципального района;

- Предложениями Администрации сельского поселения Сиземское.

# II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время на территории сельского поселения Сиземское присутствуют земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, лесного фонда, запаса.

## 2.1. Природные и инженерно-геологические условия

### 2.1.1. Климатические условия

Территория района расположена в зоне южной тайги с умерено-континентальным влажным климатом и неустойчивым режимом погоды.

Северное положение обуславливает суровость климата, однако морской воздух, часто поступающий сюда со стороны Атлантического океана, оказывает смягчающее воздействие.

Зима, в целом, холодная и многоснежная, длится с ноября по март. В течение этих месяцев возможны сильные морозы и интенсивные оттепели, длительные снегопады и сухие малооблачные дни.

Весна наступает в начале апреля. В этот период погода особенно неустойчива: теплые сухие дни могут сменяться сильными заморозками с образованием кратковременного снежного покрова.

Лето начинается во второй половине мая и длится до середины сентября. В этот период на территории усиливается действие циклонов, которое обуславливает дождливую прохладную погоду. Однако, здесь нередки и теплые дни, которые устанавливаются с приходом континентального сухого воздуха.

Осенью количество осадков резко увеличивается. В первой половине сентября в течение нескольких дней наблюдаются возвраты тепла, так называемое «бабье лето», с которым связана ясная теплая и сухая погода.

Январь является самым холодным месяцем. В редкие годы морозы могут достигать -47 - -49 ºС. На территории района, где не сказывается охлаждающее влияние Рыбинского водохранилища абсолютный максимум в июле равен +38 ºС.

Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. Осадки вызываются, в основном, приходящими циклонами и выпадают в виде небольших, но продолжительных снегопадов зимой и обложных дождей летом. За год выпадает 570-640 мм осадков. Зимой снежный покров лежит 5 месяцев и достигает в среднем 40-50см высоты, а в отдельные годы и 70-80см.

Характерным для всего района является преобладание в течение всего года южных и западных ветров. При этом зимой увеличивается повторяемость южных ветров, летом - западных. Восточные румбы имеют наименьшую повторяемость в течение всего года.

Для территории характерны значительные скорости ветра, обусловленные близостью обширного водоема (Рыбинского водохранилища). В среднем за год они составляют 5м/с.

Климатологические условия:

Климатический район строительства -  II В

Расчетная температура наружного воздуха  – 32º С

(наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

Нормативная снеговая нагрузка - 1,68 Кпа (IV р-н)

Нормативное значение ветрового давления - 0,23 Кпа (I р-н).

### Рельеф

Территория рассматриваемого района, расположена в северной части Русской равнины, в пределах которой находится Пришекснинская низина.

В целом рельеф района равнинный с небольшими гривами. 80% территории занято болотами.

По территории поселения протекают реки: Чернуха (приток Шексны), Улома, Сизьма, Лопсарь, Чернуха (приток Сизьмы).

### Инженерно-геологическая характеристика

В геологическом строении территории принимают участие коренные породы верхнекаменного возраста и четвертичные отложения. Четвертичные отложения покрывают коренные породы слоем мощностью до 100м.

В составе четвертичных отложений преобладают осадки ледникового и позднеледникового генезиса.

Верхний ярус четвертичных отложений представлен озерно-болотными грунтами - супесями, суглинками, торфом.

Глубина промерзания грунтов для данного района составляет 90-100см.

### 2.1.4. Гидрологические и гидрогеологические условия

Гидрологическая ось района принадлежит к Верхневолжскому бассейну.

В целом, гидрологический режим района зависит от режима сбросов воды через Шекснинский гидроузел и степени наполнения Рыбинского водохранилища.

На территории сельского поселения Сиземское протекают реки Чернуха (приток Шексны), Улома, Сизьма, Лопсарь, Чернуха (приток Сизьмы).

## 2.2. Сведения о дорогах расположенных на территории сельского поселения Сиземское

Таблица 2.2.1

Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения

| № пп | Наименование автомобильных дорог | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сизьма - Поздеево | 19-258 ОП МЗ 19Н-068 |
| 2 | Сизьма - Сыромяткино - Давыдково | 19-258 ОП МЗ 19Н-069 |
| 3 | Сизьма - Шелухино | 19-258 ОП МЗ 19Н-070 |
| 4 | Сизьма - Дубки | 19-258 ОП МЗ 19Н-067 |
| 5 | Шексна - Сизьма | 19-258 ОП МЗ 19Н-100 |
| 6 | Еремеево - Соколово | 19-258 ОП МЗ 19Н-013 |
| 7 | Ивашово - Жабино | 19-258 ОП МЗ 19Н-018 |
| 8 | Княже - Шигоево - Левинская | 19-258 ОП МЗ 19Н-025 |
| 9 | Княже - Брыкино | 19-258 ОП МЗ 19Н-022 |
| 10 | Княже - Саунино | 19-258 ОП МЗ 19Н-024 |
| 11 | Киселево - Прядино | 19-258 ОП МЗ 19Н-054 |
| 12 | Марьино - Уварово | 19-258 ОП МЗ 19Н-032 |
| 13 | Сыромяткино - Шипицыно | 19-258 ОП МЗ 19Н-074 |
| 14 | Чаромское - Назарово | 19-258 ОП МЗ 19Н-079 |
| 15 | Чаромское - Демино - Гущино | 19-258 ОП МЗ 19Н-080 |
| 16 | Чаромское - Игай - Соболино | 19-258 ОП МЗ 19Н-081 |
| 17 | Чаромское - Квасюнино - Копосиха | 19-258 ОП МЗ 19Н-082 |
| 18 | Чаромское - Красново | 19-258 ОП МЗ 19Н-083 |
| 19 | Шигоево - Пыжеево | 19-258 ОП МЗ 19Н-101 |
| 20 | Подъезд к д. Заречье | 19-256 ОП МЗ 19Н-077 |
| 21 | Кусты - Полежаево | 19-258 ОП МЗ 19Н-028 |

## 2.3 Зоны с особыми условиями использования территорий

В сельском поселении Сиземское присутствуют территории с особыми условиями использования, к которым относятся:

- особо охраняемые природные территории

- зоны охраны водных объектов общего пользования;

- санитарно-защитные зоны;

- месторождения полезных ископаемых.

### 2.3.1. Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Но, согласно постановлению Главы Шекснинского муниципального района от 1 августа 2006 года, на территории сельского поселения Сиземское зарезервировано два участка под особо охраняемые природные территории: разлив «Уломка-Чернуха» (площадь -100 га) и «Щучье озеро и прилегающие к нему территории» (площадь – 6300 га).

### 2.3.2. Зоны охраны водных объектов общего пользования

Зоны охраны водных объектов общего пользования состоят из водоохранных зон, прибрежно-защитных и береговых полос. Размеры зоны охраны водных объектов общего пользования и режимы их использования регламентируются статьями 6 и 65 Федерального закона №74-ФЗ от 03.06.2006 г. “Водный кодекс Российской Федерации”. Перечень водных объектов общего пользования на территории Сельского поселения сельского поселения и установленных для них зон охраны приведен в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1

| № п/п | Наименование водного объекта | Размер водоохранной зоны | Размер прибрежно-защитной полосы | Размер береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | р. Чернуха | 100 | 50 | 20 |
| 2 | р. Улома | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Сизьма | 200 | 100 | 20 |
| 4 | р. Лопсарь | 100 | 50 | 20 |

*ширина прибрежно-защитной полосы водного объекта (реки, озера, водохранилища) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3°, 50 метров для уклона 3° и более; однако на участках, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водныхбиологических ресурсов), ширина прибрежной защитной полосы водного объекта устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Зоны охраны водных объектов общего пользования состоят из водоохранных зон, прибрежно-защитных и береговых полос. Размеры зоны охраны водных объектов общего пользования и режимы их использования регламентируются статьями 6 и 65 Федерального закона №74-ФЗ от 03.06.2006 г. “Водный кодекс Российской Федерации”.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Ширина прибрежно-защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3°, 50 метров для уклона 3° и более.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

-  размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

### 2.3.3. Санитарно-защитные зоны, охранные зоны

Размер санитарно-защитных зон определяется в соответствии с проектами санитарно-защитных зон, либо, при их отсутствии, в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание   указанного   режима   определено   санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) на территории санитарно-защитных зон не допускается размещение следующих объектов:

- объектов для проживания людей;

-  коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

-  спортивных сооружений, парков;

-  образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего

пользования;

2) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

4)  в границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

-   предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

-  пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

-  новые пищевые объекты - в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение - при исключении взаимного негативного воздействия;

5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий I и II класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Охранные (санитарно-защитные) зоны объектов электросетевого хозяйства

Установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства определяются в соответствии со следующими распорядительными документами:

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 года № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- СанПиН 2971-84. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 34.03.601).

Информация по размерам охранных зон приведена в 2.3.3.2.

Таблица 2.3.3.2.

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2,0 м (3,0 м).

Охранные зоны транспорта

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям. В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. 
Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. 
От автомобильных дорог общего пользования с каждой стороны придорожной полосы не менее 50 м считая от границы полосы отвода.

### 2.3.4. Месторождения полезных ископаемых

Минерально-сырьевой потенциал Сиземского сельского поселения Шекснинского муниципального района связан с месторождением песков. Также на данной территории расположены резервные   месторождения с запасом торфа категорий А+В.

По данным департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области учтены месторождения:

- песка: «Андрюшино».

И водозаборы, работающие на неутвержденных запасах и подлежащие установке на государственный учет в установленном порядке.

Сведения о месторождениях приведены в таблице 2.3.4.1.

Таблица 2.3.4.1

| № п/п | Названия месторождения | Местонахождение | Вид минер. сырья |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Андрюшино | СП Сиземское. От д. Пыряево в СЗ направлении. | пески |

Согласно статье 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

# III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Планируемые объекты местного значения муниципального образования для размещения на территории сельского поселения Сиземское отсутствуют.

# IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### 4.1. Объекты капитального строительства местного значения Шекснинского муниципального района в области рекреации на территории сельского поселения Сиземское

Согласно постановлению Главы Шекснинского муниципального района от 1 августа 2006 года, на территории сельского поселения Сиземское зарезервировано два участка под особо охраняемые природные территории: разлив «Уломка-Чернуха» (площадь -100 га) и «Щучье озеро и прилегающие к нему территории» (площадь – 6300 га). Объекты приведены в таблице 4.1.1.

Объекты капитального строительства местного значения Шекснинского муниципального района в области рекреации на территории сельского поселения Сиземское

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения | Программы социально-экономического развития, предложения органов исполнительной власти, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |
| 1 | Особо охраняемая территория «Уломка-Чернуха» | сельское поселение Сиземское | Площадь – 100 га | Размещение обусловлено природным потенциалом территории | Постановление Главы Шекснинского муниципального района |
| 2 | Особо охраняемая территория «Щучье озеро и прилегающие к нему территории» | сельское поселение Сиземское | Площадь – 6300 га | Размещение обусловлено природным потенциалом территории | Постановление Главы Шекснинского муниципального района |

### 4.2. Объекты капитального строительства местного значения Шекснинского муниципального района в области транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Сиземское

Согласно предложениям администрации Шекснинского муниципального района на территории поселения планируется строительство автомобильной дороги «Подъезд к д.Максимково».

Объекты капитального строительства местного значения Шекснинского муниципального района в области транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Сиземское

Таблица 4.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения | Программы социально-экономического развития, предложения органов исполнительной власти, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |
| 1 | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д.Максимково» | сельское поселение Сиземское | Характеристика объекта определится посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Предложение администрации Шекснинского муниципального района |

# V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Объекты регионального значения Вологодской области на территории сельского поселения Сиземское приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Вологодской области.

### 5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Вологодской области в области транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Сиземское

В Схеме территориального планирования Вологодской области объекты капитального строительства регионального значения в области транспортной инфраструктуры для территории сельского поселения Сиземское предлагаются объекты, приведенные в таблице 5.1.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Вологодской области в области транспортной инфраструктуры на

территории сельского поселения Сиземское

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения | Программы социально-экономического развития, предложения органов исполнительной власти, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |
| 1 | Никольский Торжок (А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола») – Талицы – Сизьма – Шексна – Сурково – Большая Новинка | сельское поселение Сиземское | Характеристика объекта определится посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Вологодской области |

# VI. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Объекты федерального значения Российской Федерации на территории сельского поселения Сиземское приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта).

### 6.1. Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации в области трубопроводного транспорта

В схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), для территории сельского поселения Сиземское предлагаются объекты, приведенные в таблице 6.1.1.

Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации в области трубопроводного транспорта

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов федерального значения | Программы социально-экономического развития, предложения органов исполнительной власти, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов федерального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |
| 1 | Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов - Белозерск - Липин Бор - Вытегра Вологодской области | Вологодская область, район Вашкинский, сельское поселение Липиноборское, сельское поселение Киснемское, сельское поселение Андреевское; район Вологодский, сельское поселение Новленское; район Вытегорский, сельское поселение Андомское, сельское поселение Анненское, сельское поселение Анхимовское, сельское поселение Девятинское, городское поселение город Вытегра; район Кирилловский, сельское поселение Талицкое, сельское поселение Николоторжское, сельское поселение Ферапонтовское, городское поселение город Кириллов; район Шекснинский, сельское поселение Никольское, сельское поселение Чуровское, сельское поселение Сиземское; Республика Карелия, район Пудожский, сельское поселение Красноборское, городское поселение Пудожское | проектный объем транспортировки газа - 743 млн. куб. метров в год | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) |

# VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ

Данный раздел выполнен в соответствии с главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

## 7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий”, ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Шекснинского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Данные ГУ“ Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории сельского поселения приведены в таблице 7.1.1.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Таблица 7.1.1.

| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика | Последствия* | Мероприятия по минимизации ущерба* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Интенсивность* | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. Опасные геологические процессы - отсутствуют |
| Б. Опасные гидрологические явления и процессы |
| 1 | Вероятность подтопления прибрежных территорий | Максимальн. расход 1% обеспечен. | ежегодно | территории, расположенные вблизи р. Шексна и ее притоков в периоды весеннего половодья и дождевых паводков** | подтопление, повреждение зданий и сооружений | Возведение защитных сооружений, прочистка и углубление русел рек, ручьев, вынос жилой застройки |
| ** В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются. |
| В. Опасные метеорологические явления и процессы |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 3 года | на всей территории | разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур. Затруднения в работе транспорта, строительства, перенос почвы, снега | – организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС; – контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии; – обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками. |
| 2 | Град | град размером 20 мм и более | менее 1 дня в году | на всей территории | обрыв воздушных линий электропередач и связи, затруднение в работе транспорта |  |
| 3 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 1-2 года | на всей территории |  |  |
| 4 | Сильный гололед | толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 3-5 лет | на всей территории | обрыв воздушных линий электропередач, повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий |  |
| 5 | Заморозок, понижение температуры в воздухе на поверхности почвы | Температура 0 оС и ниже | ежегодно | на всей территории сельского поселения | значительное повреждение сельскохозяйственных культур |  |
| 6 | Молниевая активность | _ | ежегодно | на всей территории | Повреждение зданий, деревьев, линий связи, угроза возникновения пожаров. |  |
| 7 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 20-30 лет | на всей территории | размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Повреждение сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ, возможны аварии на инженерных коммуникациях |  |
| Г. Природные пожары |
| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика | Причины | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |
|  |  | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Лесные пожары | площадью более 20 га | 1 раз в 3 года | лесные массивы на всей территории МО | - 94% человеческий фактор; - 0,3% - от сельхозпалов; - 0,9% - по вине заготовителей; - 2,9% - по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия); - 1,9% - от грозовых разрядов. | Уничтожение значительных лесных территорий, опасность распространения на территории населенных пунктов | – создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря; – содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; – проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; - устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от города – не менее 50 метров, от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 м.); – осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли; – организация проведения лесопожарной пропаганды среди населения через СМИ; – постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки; – создание единого пункта (центра поступающей информации) для совместных действий и принятия решений по борьбе с лесными пожарами); – организация проверок готовности техники и оборудования предприятий, привлекаемых на тушение лесных пожаров; – создание резерва ГСМ, сил и средств в пожароопасный период. |

* Показатели среднего периода повторяемости опасных гидрологических и метеорологических явлений приведены согласно данным ГУ “Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”

## 7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Номенклатура и описание возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера приведена в соответствии с п. 11.4. главы 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Шекснинского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Паспорт территории  сельского поселения (по рискам возникновения ЧС).

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- потенциально опасные объекты;

- аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

### 7.2.1. Потенциально опасные объекты

Потенциально-опасные объекты на территории сельского поселения отсутствуют.

### 7.2.2.Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

По территории сельского поселения Сиземское проходят  автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, по которым перевозятся аварийно химически опасные вещества: хлор, аммиак, ГСМ, сжиженные углеводородные газы.

Таблица 7.2.2.

| № п/п | Наименование и объем опасного вещества, перевозимого на ТС | Вероятные причины возникновения ДТП | Границы возможных зон воздействия поражающих факторов | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автоцистерна – хлор, аммиак – 1,0т., ГСМ (от 5,5 до 16м3) | - аварии и столкновения; - разрушения дорожного полотна и инженерных сооружений; - диверсионные и террористические акты на пассажирском автотранспорте и на автовокзалах и автостанциях; | нет данных | воздействие ударных волн, пламени и теплового излучения на людей, близлежащие объекты, образование зон химического заражения, зон разрушений и пожаров | улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах; работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги; комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог). укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги; очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость; - для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок. |

### 7.2.3. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в поселении используются аварийно-спасательные формирования, находящиеся в пгт. Шексна.

Также, на территории поселения (д. Княже) расположен опорный пункт (ОП-64) с двумя пожарными автомобилями и круглосуточным дежурством.

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также НАСФ, используемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения приведен в таблице 7.2.3.

Таблица 7.2.3.

| № п/п | Наименование ведомства, от которого привлекаются силы и средства | Наименование формирований (подразделений) | Силы и средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПЧ № 16 | Исполкомовская ул., 3, пгт. Шексна | Нет данных | Нет данных |
| 2 | КУ ПБ ВО (противопожарная служба) отдельный пост №64. | д. Княже | Нет данных | 2 п/а |

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 мин.

Расчет выполнен исключительно для оценки достаточности подразделений пожарной охраны на этапе разработки генерального плана поселения. При оценке времени прибытия первого подразделения к месту вызова при разработке документации по планировке территории и проектировании отдельных объектов следует руководствоваться СП11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ.

Вся территория поселения подвержена угрозе ЧС природного и техногенного характера.

В качестве границ территорий, подверженных риску ЧС на линейных объектах, показаны границы наиболее вероятных ЧС на автомобильном транспорте - взрыв бензино-воздушной смеси. Границы территорий, подверженных риску ЧС на размещаемых объектах газоснабжения, должны быть установлены при разработке проектов планировки территорий для их размещения, а также проектов самих объектов газоснабжения.

Градостроительные решения водоснабжения поселения соответствует требованиям ст.68 Регламента о ПБ. Размещение существующих и размещаемых на территории поселения пожароопасных объектов соответствует требованиям гл. 16 Регламента о ПБ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения соответствует требованиям ст. 76 Регламента о ПБ.

### 7.2.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 метров);

- устройство минерализованной полосы шириной 1,4 метра на всей протяжённости участка (ов) границы населённого пункта с лесным участком;

- организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- устройство и соблюдение противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями в  соответствии со статьями 68-74 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, и таблицами 17-20 приложения к “Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности”;

- обеспечение, устройство пожарных проездов в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

- устройство наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”;

- при проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов в соответствии с п.6 статьи 63; п.п.1, п. 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

# VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ

Данным проектом Генерального плана включение земельных участков в границы населенных пунктов не предусматривается.